## Slide 1
Санкт-Петербург,
1 апреля 2015
Северо-Западный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
ФАП № 60
«Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов»
Авиаметеорологическое обслуживание гражданской и экспериментальной авиации
на территории ответственности
Северо-Западного филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

## Slide 2
С 25 апреля 2015 года вводятся в действие Федеральные авиационные правила «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов» (далее - ФАП 60), утвержденные приказом Минтранса России от 03 марта 2014 года № 60 (зарегистрировано Минюстом России 18 сентября 2014 г. № 34093), разработаны в соответствии со стандартами Приложения 3 к Конвенции о международной гражданской авиации.
Федеральные авиационные правила

## Slide 3
Инструктивный материал по кодам METAR SPECI TAF
приказ №115 от 05.03.2015
Инструктивный материал по SIGMET AIRMET
приказ №95 от 20.02.2015
Инструктивный материал по прогнозам погоды в формате GAMET
приказ №116 от 06.03.2015
Росгидрометом как полномочным органом для предоставления метеорологического обслуживания
в интересах аэронавигации разработан и утвержден приказом Руководителя Росгидромета Инструктивный Материал (п.6 ФАП).
В целях выполнения требований ФАП60 выпуск авиаметеорологической информации будет осуществляться в соответствии с Инструктивным Материалом с 27 апреля 2015 года
Инструктивный Материал по правилам и процедурам метеорологического обеспечения полетов,
кодовым форматам, символам и сокращениям

## Slide 4
Сводки METAR, SPECI - Порядок следования элементов
группы идентификации | METAR или SPECI | COR | CCCC | YYGGggZ | NIL | AUTO
приземный ветер | dddffGfmfm | MPS или KT | dndndnVdxdxdx |  |  | 
видимость | VVVV или CAVOK | VnVnVnVnDV |  |  |  | 
дальность видимости на ВПП (RVR), в случае необходимости | RDRDR/ VRVRVRVRi |  |  |  |  | 
текущая погода | w´w´ |  |  |  |  | 
облачность (или вертикальная видимость, в тех случаях, когда это уместно) | NsNsNshshshs или VVhshshs или NSC или NCD |  |  |  |  | 
температура воздуха и температура точки росы | T´T´/Td´Td´ |  |  |  |  | 
давление QNH | QPHPHPHPH |  |  |  |  | 
дополнительная информация | REw´w´ | WS RDRDR или WS ALL RWY | (WTsTs/SS´) или (WTsTs/HHs[Hs][Hs] | (RDRDR/ ERCReReRBRBR) |  | 
прогноз для посадки TREND | (TTTTT или NOSIG) | TTGGgg | dddffGfmfm MPS или KT | VVVV или CAVOK | w´w´ или NSW | NsNsNshshshs или VVhshshs или NSC
(RMK…..) – информация, включаемая в соответствии с национальной практикой | (RMK…) |  |  |  |  | 

## Slide 5
Сводки METAR, SPECI –
Группы идентификации
Выпускаются автоматические сводки METAR/SPECI AUTO
AUTO – идентификатор сводки, содержащей данные автоматических наблюдений, проводимых без участия человека. Согласно требованиям ИКАО в сводках AUTO сообщается обо всех элементах кода METAR или SPECI.
П р и м е ч а н и е – Если какой-либо элемент не может наблюдаться автоматической системой, группа, в которой он должен быть закодирован, заменяется знаками дробной черты.
Сводки METAR/SPECI AUTO выпускаются вне регламента работы аэродромов:
Апатиты
Петрозаводск
- Псков
группы идентификации
приземный ветер
видимость
дальность видимости на ВПП (RVR), в случае необходимости
текущая погода
облачность (или вертикальная видимость, в тех случаях, когда это уместно)
температура воздуха и температура точки росы
давление QNH
дополнительная информация
прогноз для посадки TREND
(RMK…..) – информация, включаемая в соответствии с национальной практикой

## Slide 6
Сводки METAR, SPECI –
Видимость
группы идентификации
приземный ветер
видимость
дальность видимости на ВПП (RVR), в случае необходимости
текущая погода
облачность (или вертикальная видимость, в тех случаях, когда это уместно)
температура воздуха и температура точки росы
давление QNH
дополнительная информация
прогноз для посадки TREND
(RMK…..) – информация, включаемая в соответствии с национальной практикой
В сводки METAR, SPECI включаются:
преобладающая видимость;
минимальная видимость и ее общее направление относительно контрольной точки аэродрома (КТА)
Преобладающая видимость – наибольшее значение видимости, которое достигается в пределах, по крайней мере, половины линии горизонта, либо в пределах, по крайней мере, половины поверхности аэродрома. Обозреваемое пространство может включать в себя смежные или несмежные секторы.
Примечание.
Это значение может определяться людьми, ведущими наблюдение, и/или с помощью инструментальных систем. В тех случаях, когда приборы установлены, они используются для наилучшей оценки преобладающей видимости.

## Slide 7
Сводки METAR, SPECI – Состояние ВПП
ФАП и Инструктивный Материал
группы идентификации
приземный ветер
видимость
дальность видимости на ВПП (RVR), в случае необходимости
текущая погода
облачность (или вертикальная видимость, в тех случаях, когда это уместно)
температура воздуха и температура точки росы
давление QNH
дополнительная информация
прогноз для посадки TREND
(RMK…..) – информация, включаемая в соответствии с национальной практикой
1.11.4 Информация о состоянии взлетно-посадочной полосы
(кодовые таблицы приведены в Приложении 5 к ИМ)
RDRDR/ERCReReRBRBR
R - указатель группы;
DRDR - номер взлетно-посадочной полосы DRDR с включением буквы L, C, R, обозначающих соответственно левую, центральную, правую параллельные ВПП;
ER - отложения на ВПП (кодовая таблица 0919);
CR - степень загрязнения ВПП (кодовая таблица 0519);
eReR - высота отложений (кодовая таблица 1079);
BRBR - коэффициент сцепления/эффективность торможения (кодовая таблица 0366)
Внимание!
ФАП п.19: В качестве дополнительной информации в сводки METAR и SPECI также включаются: ………………………………………………………………………………………………..
информация о состоянии взлетно-посадочной полосы в виде закодированной десятизначной группы, включаемой в сводку METAR/SPECI в том виде, в каком эти данные получены от аэродромной службы через органы ОВД;
сведения о состоянии ВПП, предоставляемые уполномоченной аэродромной службой, в кодовом формате ИКАО.

## Slide 8
Информация о состоянии ВПП
Инструктивный Материал
1.11.4 Информация о состоянии взлетно-посадочной полосы
(кодовые таблицы приведены в Приложении 5 к ИМ)
RDRDR/ERCReReRBRBR
Примеры:
R24L/451293 - 26-50% ВПП 24 левая покрыто сухим снегом, глубина которого составляет 12 мм, что ведет к среднему торможению;
R14/////// - ВПП загрязнена и отсутствуют сведения о
состоянии ВПП, или эти сведения не обновляются в связи с закрытием аэродрома или запретом на производство полетов;
R/SNOCLO - закрытие аэродрома из-за снега на ВПП;
R14///99// - проводится очистка ВПП от снега, льда, слякоти;
R14/CLRD// - ВПП очищена

## Slide 9
Критерии для выпуска специальных сводок-
ФАП и Инструктивный Материал
ФАП:
п.15: Перечень критериев для проведения специальных наблюдений, проводимых в интервале между регулярными наблюдениями, составляется метеорологическим органом на основе консультаций с органом ОВД и отражается в инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме.
п.22: Местные специальные сводки и сводки SPECI выпускаются в случаях, когда:
……………………………………………
пункты с 1) …по 12) включают ряд определенных параметров, связанных с ухудшением или улучшением условий погоды на Аэродроме
Кроме того:
13) в случаях, согласованных между аэродромным метеорологическим органом, осуществляющим наблюдения за метеорологическими параметрами на аэродроме, вертодроме или посадочной площадке, и органом ОВД.
Примечание.
В Инструкции по АМО всегда включались согласованные с органами ОВД критерии, с учетом минимумов Аэродрома.

## Slide 10
Информация о состоянии ВПП
ФАП и Инструктивный Материал
В соответствии с ФАП п.22:
Требуют согласования следующие параметры:
4) изменение направления ветра потребуют смены рабочего направления ВПП или сила скорости ветра превышает эксплуатационные характеристики воздушных судов, выполняющих полеты на данном аэродроме;
5) повышение температуры воздуха на 2° С или более по сравнению с указанной в последней сводке или альтернативное пороговое значение, согласованное с полномочным метеорологическим органом, органом ОВД, заинтересованными эксплуатантами;
6) видимость улучшается и достигает или становится больше или ухудшается и становится меньше одного или нескольких из следующих значений: 800м, 1500м или 3000м;
7) дальность видимости на ВПП улучшается и достигает или превышает одно или несколько из следующих значений или дальность видимости на ВПП ухудшается и становится менее одного или нескольких из следующих значений: 150,350,600 или 800м;
10) высота нижней границы нижнего слоя значительной (BKN) или сплошной (OVC) облачности достигается одного или нескольких из следующих значений:30 м, 60 м, 150 м или 300м

## Slide 11
Вопросы к ФАП
группы идентификации
приземный ветер
видимость
RVR, по запросу экипажа ВС или эксплуатанта
текущая погода
облачность (или вертикальная видимость)
температура воздуха и температура точки росы
давление QNH и по запросу командира ВС QFE
дополнительная информация
прогноз для посадки TREND
Дополнительная информация – согласованная органом ОВД с аэродромным метеорологическим органом
ФАП | Вопрос
п.22: Местные специальные сводки и сводки SPECI выпускаются в случаях, когда … 7) дальность видимости на ВПП улучшается и достигает или превышает одно или несколько из следующих значений или дальность видимости на ВПП ухудшается и становится менее одного или нескольких из следующих значений: 150, 350, 600 или 800 м; ... | Критерии для выпуска местных специальных сводок и сводок SPECI одинаковы или в соответствии с Приложением 3 п. 2.3.1 отличаются? Внимание! Критерии для дальности видимости на ВПП в ФАП и Инструктивном материале (150, 350, 600 или 800 м) не соответствуют критериям Приложения 3 ИКАО (50, 175, 300, 550 и 800 м).

## Slide 12
Вопросы к ФАП
ФАП | Внимание!
п.31: Данные наблюдений за облачностью включают информацию о количестве, виде и высоте нижней границы облаков. В местных регулярных и специальных сводках и сводках METAR и SPECI …………………………………………… 2) высота нижней границы облаков включается: в местные регулярные и специальные сводки в величинах, кратных 10 м до высоты 90 м, и кратных 30 м – от 90 м и выше; … | В соответствии с п. 15, 22 ФАП 60 перечень критериев для проведения специальных наблюдений … составляется метеорологическим органом на основе консультаций с органом ОВД (с учетом минимумов аэродромов), следовательно и значения ВНГО должны соответствовать этим минимумам. Например: ВНГО 100м, 130м… , т.е. величина не кратная 30. Как в этом случае включается в специальные сводки значение ВНГО?

## Slide 13
Вопросы к ФАП
ФАП | Внимание!
п.13: На аэродромах, вертодромах с некруглосуточным режимом работы наблюдения за фактической погодой начинаются за два часа до начала полетов и производятся в течение всего периода работы аэродрома, вертодрома. | В настоящее время широко применяется понятие «регламент работы аэродрома (посадочной площадки)». Равнозначны ли в данном случае понятия «начало полетов» и «начало регламента работы». Можно ли указать в Инструкции «Наблюдения начинаются за 2 часа до начала регламента работы аэродрома» Относится ли данное правило к наблюдениям на посадочной площадке?

## Slide 14
Вопросы к ФАП
ФАП | Внимание!
п.14: Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме разрабатывается аэродромным метеорологическим органом, согласовывается с органом ОВД и утверждается главным оператором аэродрома. Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов должна содержать следующие сведения: 1) раздел «Общие сведения»: ... регламент работы аэродрома, ... | Такие аэродромы (посадочные площадки) как Псков, Апатиты (Хибины), Петрозаводск работают по регламенту. При этом регламент работы аэродрома может изменяться как в течение года, так и в отдельные периоды, недели или дни в течение года. В этом случае надо вносить изменения в Инструкцию или достаточно изменения в НОТАМ?

## Slide 15
Вопросы к ФАП
ФАП | Вопрос
п.17: Сводки METAR и SPECI содержат следующие элементы в указанном порядке: … 11) примечание к метеосводке, которое включает в себя особенности базирования аэродрома, особенности воздушного движения (далее – RMK); … | Какие «особенности базирования аэродрома, особенности воздушного движения» должны включаться в сводку ( группа RMK) METAR и SPECI?

## Slide 16
Вопросы к ФАП
ФАП | Внимание
п.34: Атмосферное давление измеряется, а значение давления, приведенного к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH) и значение давления, приведенного к уровню рабочего порога ВПП (QFE), вычисляются и передаются в мм.рт.ст…. При наличии на аэродроме нескольких ВПП в местных регулярных и специальных сводках значения QFE вычисляются и передаются для каждого порога ВПП. Для вертодромов и посадочных площадок QFE вычисляется и передается для зоны приземления. В качестве уровня отсчета QFE следует принимать превышение аэродрома. На ВПП, не оборудованных для точного захода на посадку, пороги которых расположены на два метра и более выше или ниже превышения аэродрома, а также на ВПП, оборудованных для точного захода на посадку, величины QFE следует вычислять относительно соответствующего превышения порога. | Следует, что для вычисления величины QFE на аэродромах, (посадочных площадках) требуется получение метеорологическими органами сведений о превышении аэродрома (посадочной площадки).

## Slide 17
»
TAF или
TAF AMD или CCCC YYGGggZ Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2
TAF COR
dddffGfmfm MPS или KT VVVV wʾwʾ или CAVOK
NSNSNShShShS или
VVhShShS или
NSC
(TXTFTF/YFYFGFGFZ TNTFTF/YFYFGFGFZ)
PROBC2C2 или YYGG/YeYeGeGe
PROBC2C2 TTTTТ
или
TTTTТ
или
TTYYGGgg
dddffGfmfm MPS или KT VVVV или CAVOK wʾwʾ или NSW
NSNSNShShShS или VVhShShs или NSC
Инструктивный Материал по кодам TAF

## Slide 18
»
ФАП п.4.5.1 В прогнозе TAF указывается преобладающая видимость. Когда прогнозировать преобладающую видимость не представляется возможным, то сообщается минимальная прогнозируемая видимость. | Приложение 3 ИКАО В тех случаях, когда прогнозируются изменения видимости по различным направлениям и прогнозировать преобладающую видимость не представляется возможным, следует указывать минимальную прогнозируемую видимость.
Инструктивный материал по кодам TAF

## Slide 19
ФАП | Вопрос
п.59 Предупреждения по аэродрому выпускаются в связи … других явлений, согласованных с органами ОВД. | Критерии для выпуска предупреждений по аэродрому согласовываются с органами ОВД и/ или с наземными службами Главного оператора?
Вопросы к ФАП

## Slide 20
ФАП | Вопрос
п.61: Предоставление метеорологической информации экипажам воздушных судов производится сотрудником по обеспечению полетов (полетным диспетчером), аэродромным метеорологическим органом. п. 91: Предоставление необходимой для подготовки к полетам метеорологической информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организуется полномочным метеорологическим органом, провайдером метеорологической информации. | Какой метеорологической информацией пользуется полетный диспетчер для обеспечения экипажей ВС? Какой источник получения этой информации? Какой источник метеоинформации используется провайдером метеорологической информации для создания информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»?
Предоставление метеоинформации экипажам ВС

## Slide 21
Вопросы к ФАП
ФАП | Внимание
п.62: Аэродромный метеорологический орган предоставляет метеорологическую информацию по заявке эксплуатанта или командира воздушного судна, содержащую: -время вылета по расписанию; -аэродром назначения; -запасные аэродромы; -эшелон полета; -указание на правила полетов – правила -визуальных полетов (далее - ПВП) или правила полетов по приборам (далее - ППП). | Вероятно следует читать: Аэродромный метеорологический орган предоставляет метеорологическую информацию по заявке эксплуатанта или командира воздушного судна, содержащей: -время вылета по расписанию; -аэродром назначения; ………………………………..

## Slide 22
Благодарим за внимание!